## Slide 1
Fondements des Réseaux
Chapitre 2 : Equipements d’interconnexion

## Slide 2: Sommaire
  Classification des équipements d’interconnexion
  Equipements niveau 1
  Equipements niveau 2
  Equipements niveau 3
  Principe de commutation
  Domaines de collision – domaines de diffusion

## Slide 3: Définition
.
L’interconnexion consiste à mettre en relation, indépendamment de la distance qui les sépare et des protocoles qu’elles utilisent, des machines appartenant à un même réseau ou à des réseaux physiquement distincts.
Besoin : Equipements d’interconnexion
Interconnexion des machines
Interconnexion des réseaux
Notes: L’objectif de la mise en place d’un réseau est le partage de l’information
Ce partage est possible à travers l’échange de données entre les différentes entités communicantes.
Ce partage nécessite, ainsi, l’interconnexion des machines voir des réseaux.

## Slide 4: Classification des équipements d’interconnexion
  Router
Couche réseau
  Pont - Bridge
  Commutateur - Switch
Couche liaison de données
  Concentrateur - Hub
  Répéteur - Repeater
Couche physique

## Slide 5: Equipements niveau 1
Le signal électrique s’atténue en fonction de la distance parcourue entre deux nœuds.
  Répéteur
Besoin : Régénération du signal
Comment ?
Répéteur
Signal atténué
Signal régénéré
Notes: Passé une certaine limite, qui dépend du support, il faut le régénérer : amplification, resynchronisation.

## Slide 6: Equipements niveau 1
  Permet d'augmenter la distance entre deux stations dans un réseau local
Caractéristiques d’un répéteur
  Dispositif actif non configurable
  Fonctionne au niveau Physique (bit).
  Raccordement entre deux supports physiques différents
Notes: Reçoit, amplifie et retransmet les signaux.

## Slide 7: Equipements niveau 1
Un concentrateur est un élément matériel permettant de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs hôtes, et de régénérer le signal.
  Concentrateur
Notes: Le concentrateur est ainsi une entité possédant un certain nombre de ports (généralement 4, 8, 16 ou 32).

## Slide 8: Equipements niveau 1
Source
  Concentrateur
Destination
.
Comment atteindre la destination ?
La diffusion vers tous les ports sauf le port d’entrée (port source)
Notes: Le concentrateur opère au niveau 1 du modèle OSI, c'est la raison pour laquelle il est parfois appelé répéteur multiports.
Le concentrat
Le concentrateur est incapable d’identifier la machine de destination
eur est incapable de délimiter la trame

## Slide 9: Equipements niveau 1
Caractéristiques d’un concentrateur
  Reçoit, amplifie et retransmet les signaux.
  Permet d'augmenter la distance entre deux stations dans un réseau local
  Dispositif actif non configurable
  Fonctionne au niveau Physique (bit),
  Diffusion systématique des données vers tous les ports
  Problème de sécurité : Tout le monde à l’écoute
  Propagation de l’erreur
  Peu coûteux

## Slide 10: Equipements niveau 1
Gestion de la collision
  Fonctionne au niveau Physique (bit),
  N’utilise pas des mécanismes de gestion de collision
  En cas de collision, toutes les machines autour d’un hub sont impactées pas la collision.
Source
Destination
Collision
Pas de détection ou de filtrage de collision

## Slide 11: Equipements niveau 1
Concentrateur passif
N’a besoin d’aucune alimentation électrique.
Sert uniquement de point de connexion physique
Ne peut ni manipuler ni visualiser le trafic acheminé
N’amplifie pas le signal et ne le traite pas
permet uniquement de partager le média physique
Concentrateur actif
Doit être branché à une prise de courant
Amplifie le signal avant de l’envoyer aux autres ports.
Interconnexion de machines physiquement proches
Augmenter l’étendue du réseau

## Slide 12: Equipements niveau 1
Topologie Physique – Topologie Logique
Topologie Physique: c’est l'arrangement physique des machine dans le réseau. C'est-à-dire la configuration spatiale du réseau
Topologie Logique: représente la façon dont les données transitent sur le réseau
Topologie Physique = Etoile
Topologie Logique = Bus

## Slide 13: Equipements niveau 2
  Switch
Un commutateur est un élément actif agissant au niveau 2 du modèle OSI.
Le commutateur est un équipement multiport permettant de relier plusieurs machines ou plusieurs segments d’un même réseau,
Le commutateur est capable de délimiter la trame.
Identification de la destination
Identification de la source

## Slide 14: Equipements niveau 2
Principe de fonctionnement
Identification de la destination
Identification de la source
1- Réception de la trame
2- Délimitation de la trame et identification des adresses
3- Consultation de la table de commutation
@ MAC | N° port
Pc1 | P4
Pc2 | P5
Pc3 | P1
Pc4 | P2
Pc5 | P3
Pc1
Pc2
Pc3
Pc4
Pc5
P1
P2
P3
P4
P5
Source
Destination
4- Emission de la trame
Port de Destination

## Slide 15: Equipements niveau 2
Le commutateur recherche des informations sur les trames de données qu’ils reçoive de la part des machines du réseau.
Le commutateur détermine les adresses de la machine source et destination à partir de la trame.
Le commutateur consulte sa table de commutation afin de pouvoir aiguiller le trafic vers sa destination.

## Slide 16: Equipements niveau 2
Gestion de la Table de commutation
0260-8c01-1111
0260-ec02-1122
0260-ab12-3333
0260-ef13-4444
0260-e718-5555
Notes: Le switch mémorise les adresses MAC de chaque machine hôte. Cette adresse est l’identifiant d’une carte réseau et est représentée sur six octets en hexadécimal.

## Slide 17: Equipements niveau 2
Les adresses MAC sont stockées dans la table de commutation du switch qui associe un port à une adresse.
@ MAC | N° port
Table de commutation
Ceci qui permet d’identifier n’importe quel hôte sur un réseau en sachant sur quel port du switch il est connecté.
Comment alimenter la table de commutation ?
Manuellement
Auto-Apprentissage

## Slide 18: Equipements niveau 2
Auto-Apprentissage
La Table de commutation (TC) est remplie manuellement ou dynamiquement par l’auto apprentissage
Si un switch reçoit un trafic en provenance d’une machine A vers une machine B, il consulte sa TC :
Si B existe dans sa TC alors, le trafic est dirigé vers le port correspondant
Sinon
Enregistrement du port correspondant à A s’il n’existe pas dans la TC
Diffusion de la trame vers tous les ports actifs sauf le port d’entrée (celui de A)

## Slide 19: Equipements niveau 2
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
T0 : A communique avec B ==> A dans table 1 et trame copiée les ports 2,3,4
Table de commutation
@MAC
A
N° port
1
B
1
2
C
H
4
T1 : B communique avec A ===> B dans table 1
T2 : C communique avec F ===> C dans table 2 et trame copiée sur les ports 1,3,4
T3 : H communique avec C ===> H dans table 4 et trame transmise sur le port 2
T0
T1
T2
T3
Auto-Apprentissage

## Slide 20: Equipements niveau 2
Caractéristiques d’un commutateur
  Permet d'augmenter la distance entre deux stations dans un réseau local
  Dispositif actif simplement configurable
  Diffusion systématique des données
  vers tous les ports
  Problème de sécurité : Tout le monde à l’écoute
  Pas de propagation de l’erreur
  Peu coûteux
  Si la destination ne figure pas dans la table de commutation
  Améliore l’exploitation de la bande passante
  Atténuation de la congestion dans le réseau

## Slide 21: Equipements niveau 2
Gestion de la collision
  Fonctionne au niveau 2 (Trame),
  Utilise des mécanismes de gestion de collision
Source
Destination
Collision
Détection & de filtrage
de collision
Notes: En cas de collision, seules les machines sur la liaison où la collision a eu lieu sont impactées.

## Slide 22: Equipements niveau 2
Topologie Physique – Topologie Logique
Topologie Physique: c’est l'arrangement physique des machine dans le réseau. C'est-à-dire la configuration spatiale du réseau
Topologie Logique: représente la façon dont les données transitent sur le réseau
Topologie Physique = Etoile
Topologie Logique = Etoile
Topologie Logique = Bus
  Si la destination ne figure pas dans la table de commutation
  Si la destination figure dans la table de commutation

## Slide 23
Modes de Commutation
La commutation s'opère essentiellement selon 3 modes
Store-and-forward
Cut-through
Fragment-free
Évaluation des performances :
La latence: C’est le temps que va mettre le switch à analyser la trame avant de la retransmettre.
La fiabilité: C’est probabilité de transmettre des trames non erronée.
Equipements niveau 2

## Slide 24
La trame entière doit être reçue avant de pouvoir être acheminée.
  Arrivée de la trame
  Stockage de la trame
  Commutation vers le port de sortie
Avantages: Traitement des erreurs, utilisation du CRC
Inconvénients: La latence est plus élevée dans le cas des grandes trames, car la trame entière est plus longue à lire.
1. Commutation Store and Forward
Equipements niveau 2
Notes:   La trame entière doit être reçue avant de pouvoir être acheminée.

## Slide 25
2. Commutation Cut through
Le commutateur lit l'adresse de destination avant d'avoir reçu toute la trame.
  Arrivée de la trame
  Lecture des premiers octets (début en-tête Ethernet)
  Commute la trame vers le destination en fonction de l'adresse destination .
Avantages: Temps de latence faible
  Indépendant de la longueur de la trame
Inconvénients: Retransmission des erreurs
Equipements niveau 2

## Slide 26
3. Commutation Fragment-free
Lecture des 64 premiers octets avant retransmission
Avantages: Filtre les fragments de collision avant de commencer la transmission.
  Elimine les erreurs de type « Runt»
N.B : Tout fragment d’une taille supérieure à 64 octets constitue une trame valide et il est habituellement reçu sans erreur donc acheminée avant d'avoir été entièrement reçue.
Equipements niveau 2
Notes: Runt error : Description: CatOS sh port and Cisco IOS sh interfaces and sh interfaces counters errors. The frames received that are smaller than the minimum IEEE 802.3 frame size (64 bytes for Ethernet), and with a bad CRC. Common Causes: This can be caused by a duplex mismatch and physical problems, such as a bad cable, port

## Slide 27
Equipements niveau 2

## Slide 28: Equipements niveau 2
  Pont
  Fonctionne au niveau de la couche liaison de données du modèle OSI.
  Permet de segmenter un LAN de taille importante en plusieurs petits segments ce qui permet de faciliter la gestion,
Notes: Peut relier des segments utilisant des technologies différentes.

## Slide 29: Equipements niveau 2
Source
Destination
  Filtrage : Si l’équipement de destination se trouve sur le même segment que la source de la trame.
  Le pont n’envoie pas la trame vers l’autre segment.
Filtrage
  Copie : Si l’équipement de destination se trouve sur un autre segment que la source de la trame.
  Le pont transmet la trame vers l’autre segment.
Destination
Copie
Notes: Prend des décisions intelligentes quant à la transmission ou non des signaux au segment suivant du réseau.
Lorsqu’un pont reçoit une trame sur le réseau, il recherche l’@ MAC de destination dans une table de pontage (équivalente à la table de commutation) afin de prendre la décision

## Slide 30: Equipement niveau 3
  Routeur
A
B
C
D
R1
R2
R3
A envoi des données vers C
A envoi des données vers D
Assure le routage

## Slide 31: Equipement niveau 3
  Fonctionne au niveau de la couche réseau du modèle OSI.
  Relie plusieurs réseaux
  Consulte sa table de routage pour déterminer le meilleur chemin pour l’envoi des paquets

## Slide 32: Equipement niveau 3
Gestion de la collision
  Fonctionne au niveau 3 (paquet),
  Utilise des mécanismes de gestion de collision
Source
Destination
Collision
Détection & de filtrage
de collision
Notes: En cas de collision, seules les machines sur la liaison où la collision a eu lieu sont impactées.

## Slide 33: Equipement niveau 3
Topologie Physique – Topologie Logique
Topologie Physique: c’est l'arrangement physique des machine dans le réseau. C'est-à-dire la configuration spatiale du réseau
Topologie Logique: représente la façon dont les données transitent sur le réseau.
Topologie Physique = Etoile
Topologie Logique = Etoile

## Slide 34: Domaines de collision & diffusion
Domaine de Collision
Un domaine de collision comprend tous les périphériques du réseau local qui reçoivent une trame de collision.
C’est l’ensemble des machines qui sont impactées par une collision.
  Dans un réseau il vaut mieux avoir plusieurs domaines de collision pour limiter la propagation d’une collision
  Conserver le temps et la bande passante

## Slide 35: Domaines de collision & diffusion
  DC avec un Hub
Le Hub ne permet pas la détection & de filtrage
de collision
Tous les ports d’un Hub appartiennent au même domaine de collision

## Slide 36: Domaines de collision & diffusion
  DC avec un pont
Le pont permet la détection & le filtrage
de collision
Chaque port d’un pont est un domaine de collision à part

## Slide 37: Domaines de collision & diffusion
  DC avec un Switch
Le switch permet la détection & le filtrage
de collision
Chaque port d’un switch est un domaine de collision à part

## Slide 38: Domaines de collision & diffusion
Un domaine de diffusion comprend tous les périphériques du réseau local qui reçoivent d’un hôte les trames de diffusion destinées à tous les autres machines du réseau local.
Domaine de Diffusion

## Slide 39: Domaines de collision & diffusion
  DD avec un Hub
Le Hub utilise la diffusion pour livrer les données à leur destination
Tous les ports d’un Hub appartiennent au même domaine de diffusion

## Slide 40: Domaines de collision & diffusion
  DD avec un pont
Le bridge utilise la diffusion pour livrer les données à leur destination
Tous les ports d’un bridge appartiennent au même domaine de diffusion

## Slide 41: Domaines de collision & diffusion
  DD avec un Switch
Le Switch utilise la diffusion pour livrer les données à leur destination
Tous les ports d’un Switch appartiennent au même domaine de diffusion

## Slide 42: Domaines de collision & diffusion
Domaine de diffusion/Domaine de collision

## Slide 43: Domaines de collision & diffusion
  DD & Collision avec un Routeur
Chaque port d’un routeur est un domaine de collision à part
Chaque port d’un routeur est un domaine de diffusion à part

## Slide 44: Domaines de collision & diffusion
44
Domaine de collision
Domaine de diffusion
Notes: Tracer les domaines de collision et les domaines de diffusion